## Slide 1
SCC é uma placa de controle e comunicação do sistema..
TMN1SCC
Start version: V100R019C10
Função e Especificação | Descrição
Funções básicas | Gerencia configurações de chassi, emite alarmes, etc. Faz backup dos dados NE. Quando os dados de um NE são alterados, devido à função de backup do banco de dados em tempo real, os dados de configuração alterados são imediatamente salvos no meio de armazenamento. Desta forma, os dados de configuração não são perdidos quando o NE sofre uma reinicialização a frio ou queda de energia, melhorando assim a confiabilidade do NE.
Comunicação DCN | Suporta a interconexão e comunicação entre NEs em modo IP sobre DCC ou HWECC.
Backup ativo/em espera | Backup 1+1 para placas de controle do sistema e comutação ativa/standby.
troca a quente | Suportado. Os serviços não são interrompidos após a remoção da placa de controle do sistema.
Consumo típico de energia | 35 W
Recursos e especificações
Board | Start Version
TMN1SCC | V100R019C10
TMN1SCC05 | V100R020C10
TMN1SCC11 | V100R022C10
TMN1SCC16 | V100R022C10
Mapping relatonship